Załącznik nr 3

GK.6641.47.2022

WARUNKI TECHNICZNE

Przetworzenie materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych oraz włączenie do bazy danych systemu Ośrodek

___________________________________________________________________________________

Łęczna 2022

- Podstawowe przepisy prawne:

- ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1990),

- ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 214),

- ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781),

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 2016r. L 119. s. 1, dalej RODO),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1429),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. z 2021 r. poz. 820),

- rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 74, poz. 67),

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 października 2006 r. w sprawie niezbędnych elementów struktury dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1517),

- obowiązujące przepisy w zakresie wykonywanego zlecenia.

- Cel i przedmiot opracowania

Opracowanie ma na celu przetworzenie materiałów zasobu w postaci nieelektronicznej przyjętych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego do postaci dokumentów elektronicznych, sporządzenie kopii zabezpieczających materiałów zasobu oraz włączenie do bazy danych systemu Ośrodek. Przedmiotem prac jest skanowanie dokumentacji powiatowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego zawierającej około 222 000 stron w przeliczeniu na format A4 wraz z opracowaniem 
i masowym załadowaniem zeskanowanej dokumentacji do bazy danych systemu zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK firmy Geobid Sp. z o.o.

- Zakres przewidywanych prac do wykonania

- Zamówienie obejmuje materiały formatu od A4 do A1.

- Skanowaniu podlegać będą operaty techniczne z pomiarów sytuacyjno-wysokościowych zawierających dokumenty dawnego zasobu bazowego, użytkowego i przejściowego, operatów o zróżnicowanym stanie technicznym: okładka operatu, spis treści, sprawozdanie techniczne, szkice polowe, dzienniki pomiarowe, wykazy współrzędnych, mapy jednostkowe o różnym formacie oraz inne dokumenty do aktualizacji zbiorów GESUT, BDOT500, BDSOG.

- Operaty zostaną udostępnione przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łęcznej. Dokumenty w tych operatach mogą występować w różnych formatach i na różnych nośnikach takich jak papier, folia, kalka.

- Wykonawca zrealizuje projekt skanowania operatów technicznych zgodnie z poniższymi parametrami:

- wymagany format plików: PDF wielostronicowy. Dokumenty, w których kolor odgrywa istotną rolę, należy skanować w kolorze (24 bit Color) w rozdzielczości 150-300 dpi, zapewniającej czytelność nie gorszą niż oryginału. Materiały bez treści kolorowej, należy skanować jako czarno–białe w rozdzielczości 150-200 dpi z automatycznym usuwaniem tła oraz automatycznym uwypuklaniem elementów słabo widocznych (twardy ołówek). Zabronione jest przetwarzanie plików w sposób powodujący rekompresję. Minimalne wymagania techniczne dla odwzorowań cyfrowych określa załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej …

- podstawowym warunkiem skanowanych dokumentów ma być czytelność oraz jego pełna treść (bez obcięć, przesłonięć, pokryć inną treścią),

- skanowanie należy przeprowadzić przy zastosowaniu rozdzielczości zapewniającej czytelność podanych w dokumentach informacji,

- dokumenty na materiałach transparentnych (kalki, pergaminy, folie) należy tak skanować aby szumy pikselowe nie zakłócały treści dokumentu,

- szumy pikselowe skanowanych obrazów nie muszą być usuwane i są dopuszczalne ale nie mogą zakłócać, zaciemniać, zasłaniać treści dokumentów lub powodować błędną interpretacje ich treści,

- skany mają zawierać treść w formie nie gorszej od oryginału (bez rozmyć, przy zachowaniu grubości kresek, czytelnych opisach, zwłaszcza miar itp.), powinny umożliwiać wykonanie wydruków o jakości nie gorszej od oryginału,

- ze względu na różną jakość techniczną dokumentów, Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania takiej metody skanowania i takiego rodzaju sprzętu, aby uniknąć zniszczenia (pogorszenia stanu technicznego) skanowanej dokumentacji. Przy dokumentach, których zły stan techniczny budzi wątpliwości, co do możliwości bezszkodowego ich skanowania, Wykonawca ustali z PODGiK, sposób wykonania skanowania,

- w przypadku zniszczenia dokumentu w wyniku wykonywania zlecenia, Wykonawca jest zobowiązany do naprawienia powstałych uszkodzeń, przywrócenia czytelności dokumentu na własny koszt, w sposób wskazany przez PODGiK,

- format zapisu zeskanowanych stron:

  - A1, A2, A3, A4 lub

  - nienormatywne (jeśli nie znamy dokładnego formatu),

  - dokumenty formatu mniejszego niż A4 należy zapisać do formatu A4.

- Zasady udzielania wyjaśnień i uzgodnień

W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień lub uzgodnień, jak też nie objętych warunkami technicznymi oraz w przypadku wątpliwości wynikających z warunków technicznych należy konsultować się z PODGiK w Łęcznej. Wyjaśnienia i uzgodnienia dokonywane w trakcie wykonania zlecenia, pod rygorem nieważności, muszą zostać zapisane w dzienniku roboty. Obowiązek założenia 
i prowadzenia dziennika roboty spoczywa na Wykonawcy.

- Czynności przygotowujące materiał do archiwizacji, odbiór i kontrola

- Prace związane ze skanowaniem operatów odbywać się będą w siedzibie Wykonawcy. W związku 
z tym Zamawiający przy udziale Wykonawcy przygotuje partię operatów wraz z ich wykazem do przekazania, a następnie materiały te zostaną przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym na piśmie z potwierdzeniem odbioru przez Wykonawcę.

- Okres od odbioru każdej partii materiałów przeznaczonych do skanowania do momentu ich zwrotu do siedziby Zamawiającego, zostanie każdorazowo uzgodniony z Zamawiającym i potwierdzony na piśmie.

- Na prośbę Zamawiającego, przesłaną drogą elektroniczną bądź telefonicznie, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia w terminie trzech dni roboczych wybranych operatów lub ich kopii Zamawiającemu.

- Odbiór zwracanych operatów wraz z ich wykazem, posegregowanych, a w przypadku rozszywania – ułożonych zgodnie z numeracją stron w oprawie introligatorskiej, ułożonych chronologicznie zgodnie ze stanem potwierdzonym protokołem przekazania przy ich pobieraniu, powinien być potwierdzony na piśmie przez Zamawiającego.

- Materiały do skanowania pobierane będą przez Wykonawcę, w sposób uzgodniony 
z Zamawiającym, nie powodujący zakłóceń w bieżącej pracy PODGiK.

- Ilość dokumentów pobieranych jednorazowo należy uzgodnić z upoważnionymi pracownikami PODGiK. Każde pobranie i zwrot dokumentów będzie potwierdzane protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Skanowaniem dokumentacji należy objąć wszystkie dokumenty znajdujące się w operacie. Skanowanie operatów zszytych (nitka, oprawa introligatorska), należy dokonać bez rozszywania (gdyby rozszywanie mogło spowodować zniszczenie dokumentu). W tym przypadku Wykonawca jest zobowiązany zeskanować dokument w takiej postaci w jakiej jest on dostępny, z zachowaniem zasady uzyskania najlepszej jakości oraz pełnej treści dokumentu analogowego. Zamawiający dopuszcza rozszycie i powtórne zszycie operatów wraz z oprawą introligatorską.

- Dokumenty uszkodzone (podarte, pogięte itp.) muszą zostać przygotowane do skanowania 
w sposób, który nie doprowadzi do zniszczenia przy ich przetwarzaniu (np. podklejenie oryginału, wykonanie kserokopii, skanowanie na szybie, w ochronnej kopercie).

- Prace związane ze skanowaniem dokumentacji zostaną wykonane w siedzibie Wykonawcy, przy użyciu należącego do Wykonawcy sprzętu, oprogramowania oraz innych materiałów niezbędnych do prawidłowego zrealizowania zadania.

- Wykonawca jest zobowiązany zasilić automatycznie opracowanymi dokumentami z operatów system zarządzania zasobem geodezyjnym i kartograficznym OŚRODEK firmy GEOBID Sp. z o.o.

- System OŚRODEK nie może mieć przerw w pracy dłuższych niż 1 dzień roboczy w związku 
z zasileniem.

- Zasilenie systemu OŚRODEK nastąpi pod nadzorem upoważnionej przez Zamawiającego osoby.

- Przed zasileniem Zamawiający dokona kontroli przekazanej wersji cyfrowej wykonanego zamówienia. W przypadku pozytywnej kontroli wyznaczy Wykonawcy termin zasilenia bazy systemu OŚRODEK.

- Na każdym etapie pracy Zamawiający ma prawo dokonać kontroli skanowania oraz postępu prac 
u Wykonawcy, a Wykonawca udostępni materiały związane ze skanowaniem i umożliwi przeprowadzenie kontroli.

- Struktura skanów na dysku

- Dane dotyczące każdego roku powinny znajdować się w jednym katalogu o nazwie danego roku. W powyższym katalogu powinny znaleźć się skany operatów technicznych w postaci wielostronicowych plików PDF i nazwie pliku zgodnej z numerem IEMZ systemu Ośrodek (przekazanym przez Zamawiającego).

- Wykonawca otrzyma od Zamawiającego w formie tabeli lub w natywnym formacie danych identyfikatory materiałów zasobu przyporządkowane do operatów technicznych wpisanych do systemu Ośrodek.

- Wykonawca przygotuje pliki pozwalające mu na dokonanie masowego załadowania do programu OSRODEK. Struktura pliku jest zgodna z wytycznymi firmy GEOBID Sp. z o.o.

- W przypadku wątpliwości, co do klasyfikacji dokumentów i opisu folderów, należy propozycje zmian uzgodnić z PODGiK. Wszelkie ustalenia winny posiadać formę pisemną.

- Wykonawca prac zobowiązany jest do:

- zachowania należytej staranności przy korzystaniu z udostępnionych materiałów,

- dostosowania metod i urządzeń skanujących do rodzaju i stanu (jakości) skanowanych materiałów,

- niewykorzystywania udostępnionych materiałów do innych celów niż określonych w umowie,

- nieudostępniania oryginałów ani kopii materiałów będących przedmiotem zamówienia innym podmiotom,

- nieudostępniania, nierozpowszechniania danych zawartych w ww. dokumentach,

- niezmieniania treści ww. dokumentów,

- niektóre z przekazanych przez Zamawiającego dokumentów mogą zawierać dane osobowe; zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Wykonawca musi spełniać ustawowe wymogi w zakresie przetwarzania danych osobowych.

- Oznaczenie i uporządkowanie materiałów źródłowych

Po zakończeniu archiwizacji Wykonawca zobowiązany jest zszyć lub złożyć dokumenty w sposób w jaki były zszyte lub złożone, w kolejności wymienionej w spisie treści i zgodnej z numeracją. Do każdej części zeskanowanych materiałów przekazywanych Zamawiającemu, dołączony zostanie wykaz dokumentów zarchiwizowanych w danym etapie prac. Zarchiwizowane dokumenty zostaną jednoznacznie oznaczone przez Wykonawcę, a materiały źródłowe należy ostemplować przy użyciu stempla (pieczątki) zatwierdzonego przez Zamawiającego.

- Warunki techniczne opracowania końcowego

- Wykonawca wykona operat w formie elektronicznej (plik w formacie PDF) zawierający:

- sprawozdanie techniczne,

- zestawienie tabelaryczne wykonanych kopii zawierające: numer operatu (IEMZ), ilość zeskanowanych stron operatu,

- uzgodnienia z PODGiK.

- Wykonawca dostarczy 2 kopie zeskanowanych danych na nośnikach danych (dysk zewnętrzny, płyta DVD).

- Przekazane opracowanie musi działać poprawnie pod kontrolą systemu informatycznego funkcjonującego w PODGiK w Łęcznej.

- Czynności związane z wprowadzaniem danych muszą być wykonane przy zachowaniu szczególnej ostrożności bez szkody dla funkcjonujących baz oraz systemu informatycznego. Instalacji danych należy dokonać w porozumieniu i pod nadzorem Zamawiającego. Gotowość do ładowania danych należy zgłosić 3 dni robocze przed datą wykonania tej operacji.

- Ostateczny odbiór prac nastąpi po stwierdzeniu przez Zamawiającego poprawności wprowadzenia wykonania w ramach zamówienia kompletnych danych w systemie informatycznym PODGiK 
w Łęcznej. Zamawiający zastrzega sobie 3 dni robocze na ocenę poprawności całości opracowania. Pozytywny wynik zładowania i funkcjonowania całości danych, zgodnie z zapisami umowy, stwierdzony protokółem, będzie stanowił warunek odbioru końcowego całości zadania.